Тормоз колодочный типа ТКГ

Тормоза колодочные типа ТКГ  с электрогидравлическим толкателем применяются в подъёмно-транспортых машинах, механизмах приводов в металлургической, строительной, горонодобывающей и других отраслях промышленности.

СТРУКТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТКГ-Х-(РВ; 1)-Х2: 
ТК - тормоз колодочный 
Г- вид привода от электрогидравлического толкателя  
Х - диаметр тормозного шкива (барабана), мм 
РВ - взрывозащитное исполнение 
1 - порядковый номер модификации (с электрогидравлическим толкателем ТЭ-РД) 
Х - климатическое исполнение (У, ХЛ, Т);  2 -  категория размещения по ГОСТ 15150 69.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая среда нерадиоактивная, пожаро- и взрывобезопасная. Содержание паров кислот и щелочей в допустимых пределах. При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, тормоза защищают кожухом от попадания атмосферных осадков и действия солнечной радиации. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. Тормоза типа ТКГ и ТКТГ с электрогидравлическими толкателями ТЭ эксплуатируются в механизмах всех групп режима с климатическим исполнением, рекомендуемым для северных (ХЛ), умеренных (У), и тропических районов (Т), что связано с особенностью отрицательного воздействия резких колебаний температуры на трансформаторное масло, используемое в электрогидротолкателях.

Тормоз ТКГ, ТКТГ с электрогидротолкателем состоит из следующих основных частей: электрогидравлического толкателя и механической части. Механическая часть тормоза колодочного ТКГ включает в себя опорную раму, тормозную пружину, регулирующуюся болтом, верхним, тормозным и вспомогательным рычагами, тормозных колодок, регулировочной тяги, болтов колодки и балансировки. Под действием сжатой пружины при выключенном электрогидравлическом толкателе рычаги прижимают колодки к плоскости тормозного шкива. При включении поршень электрогидравлического толкателя поднимает вверх шток, и освободившиеся от действия пружин рычаги расходятся, растормаживая шкив. Колодочные тормоза имеют пружинное замыкание, автоматически размыкаются при включении привода и устанавливаются, как правило, на быстроходных валах механизмов, оборудованных тормозными шкивами. Изменяя установочную длину пружины, можно изменять тормозной момент.

Для механизмов передвижения и поворота кранов рекомендуются тормоза ТКГ-160-1 и ТКГ-200-1 с гидротолкателем ТЭ-30РД, которые обеспечивают более плавное торможение, в особенности для кранов, работающих на открытом воздухе.

Колодочные тормоза ТКГ, ТКТГ соответствуют техническим условиям:

ТКГ-160; 200; 300 и ТКГ-160(200)-1 - ТУ 3178-004-11523712-94;

ТКГ-400; 500 и ТКТГ - ТУ 3178-005-11523712-94;

| Характеристики тормозов типа ТКГ с электрогидравлическим толкателем ТЭ |
| --- |
| Наименование параметра | ТКГ-160 | ТКГ-160-1 | ТКГ-200 | ТКГ-200-1 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Расчетный тормозной момент, Н·м | 100 | 100 | 300 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| Род тока | Переменный, 50Гц |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Потребляемая мощность, В·А | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Номинальное усилие на штоке толкателя, Н, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
| Ход штока толкателя, мм, не менее | 32 | 50 | 32 | 50 | 65 | 80 | 80 |
| Время наложения колодок, с, не более | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| Масса тормоза, кг, не более | 23 | 23 | 30 | 30 | 55 | 95 | 150 |
| Тип толкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30РД | ТЭ-30 | ТЭ-30РД | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| Диапазон регулирования полного времени опускания штока, с | 2-8 |
| Усилие демпфирующей пружины (регулируемое), Н | - | 80-200 | - | 80-200 | - |
| Максимальный ход регулирования демпфирующей пружины, мм |  | 22,5 |  | 22,5 |  |

Таблица 1

| Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКГ, мм |
| --- |
| Тип тормоза | А | А1 | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 |
| ТКГ-160 | 200 | 72 | 202 | 160 | 415 | 144 | 495 | 263 | 263 | 140 |
| ТКГ-200 | 350 | 175 |  | 200 | 425 | 170 | 603 | 415 | 415 | 213 |
| ТКГ-300 | 500 | 250 | 212 | 300 | 550 | 240 | 772 | 560 | 560 | 270 |
| ТКГ-400 | 340 | 170 | 232 | 400 | 600 | 300 | 895 | 530 | 530 | 265 |
| ТКГ-500 | 410 | 205 |  | 500 | 735 | 400 | 1160 | 786 | 786 | 433 |

| Продолжение таб.1 |
| --- |
| Тип тормоза | a1 | a2 | b | b1 | b2 | d | hmax | l1 | l2 | s | s1 |
| ТКГ-160 | 90 | 70 | 120 | 13 | 32 | 30 | 6 | 6 |
| ТКГ-200 | 120 | 60 | 90 | 150 | 90 | 18 |  | 50 | 80 | 8 | 7 |
| ТКГ-300 | 150 | 80 | 140 | 190 | 120 | 22 | 65 | 80 | 100 |  | 12 |
| ТКГ-400 | 68 | 180 | 180 | 128 |  | 80 | 120 |  |  |
| ТКГ-500 | 85 | 200 | 200 | 140 | 27 |  | 180 |  |  |

Пример заказа: тормоз колодочный ТКГ-200 с ТЭ-30 У2.

Тип тормоза Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКТГ, мм А А1 В D Н Н1 L L1 L2 L3 ТКТГ-600 500 250 250 600 865 415 1335 870 800 400 ТКТГ-700 610 305 700 977 465 1610 1057 904 452 ТКТГ-800 700 350 800 1076 540 1800 1192 1034 517

продолжение

Тип тормоза Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКТГ, мм а1 а2 b b1 b2 d hmах l1 l2 s s1 ТКТГ-600 126 240 200 30 60 200 10 20 ТКТГ-700 150 280 230 34 90 210 ТКТГ-800 160 320 240 38 140 225 35

Тип тормоза Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКГ, мм А А1 В D Н Н1 L L1 L2 L3 ТКГ-160 200 72 202 160 415 144 495 355 263 140 ТКГ-200 350 175 200 425 170 603 419 415 213 ТКГ-300 500 250 212 300 550 240 772 502 560 270 ТКГ-400 340 170 232 400 600 300 895 630 530 265 ТКГ-500 410 205 500 735 400 1160 727 786 433

продолжение

Тип тормоза Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКГ, мм а1 а2 b b1 b2 d hmах l1 l2 s s1 ТКГ-160 90 70 120 13 32 30 6 6 ТКГ-200 120 60 90 150 90 18 50 80 8 7 ТКГ-300 150 80 140 190 120 22 65 80 100 12 ТКГ-400 68 180 180 128 80 120 ТКГ-500 85 200 200 140 27 180