ПНЕВМОМОТОРЫ

Пневмомотор поршневой П8-12  предназначен для привода насосов, лебедок, тельферов стволовых машин и другого оборудования в шахтах угольной промышленности, черной и цветной металлургии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа			0,63

Номинальная мощность, кВт								8,0

Номинальная частота вращения выходного вала, об/с				12,5

Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт				1,02

Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм			25

Габаритные размеры, мм, не более						600х372х500

Масса, кг, не более										105

Уровень звука при работе на номинальном режиме, дБА, не более		98

Пневмомотор поршневой П8-12  предназначен для привода насосов, лебедок, тельферов стволовых машин и другого оборудования в шахтах угольной промышленности, черной и цветной металлургии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа				0,5

Номинальная мощность, кВт									10

Номинальная частота вращения выходного вала, об/с					12,5

Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт					1,05

Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм				45

Габаритные размеры, мм, не более							4100х425х383

Масса, кг, не более											105

Уровень звука при работе на номинальном режиме, дБА, не более			98

______________________________________________________________________________________

Пневмомотор поршневой П13-16 предназначен для комплектации пневмопривода буровых ключей типа АКБЗМ2 и АКБУ на предприятиях нефтяной и газодобывающей промышленности. Пневмомотор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -400С до +400С и относительной влажности воздуха до 98% при +250С.

В рабочем положении вал пневмомотора располагается вертикально. Глушение шума обеспечивается рукавами, отводящими выхлопной воздух от рабочей зоны оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа			0,63

Номинальная мощность, кВт								13,0

Номинальная частота вращения выходного вала, об/с				16,6

Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт				1,02

Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм			25

Габаритные размеры, мм, не более						460х420х460

Масса, кг, не более										110

Пневмомотор поршневой быстроходный П16-25,            предназначен для привода породопогрузочных машин в шахтах угольной промышленности, черной и цветной металлургии.

Пневмомотор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +50С до +400С и относительной влажности воздуха до 97% при +350С.

Пневмомотор фланцем крепится к рабочим органам породопогрузочной  машины. Приводится в действие краном, установленным на машине. Глушение шума осуществляется воздушными рукавами, отводящими выхлопной воздух от рабочей      зоны оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа			0,5

Номинальная мощность, кВт								16,0

Номинальная частота вращения выходного вала, об/с				25

Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт				1,3

Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм			50

Габаритные размеры, мм, не более						450х450х400

Масса, кг, не более										100

Привод механизма подъема ППН3.04.040

является реверсивным поршневым пневматическим двигателем (пневмомотором) и предназначен для комплектации механизма подъема ковша шахтной погрузочной машины МПП3. Пневмомотор расчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +50С до +350С и относительной влажности воздуха до 97% при +350С.

Пневмомотор фланцем крепится к рабочим органам породопогрузочной  машины. Приводится в действие краном, установленным на машине. Глушение шума осуществляется воздушными рукавами, отводящими выхлопной воздух от рабочей зоны оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа			0,5

Номинальная мощность, кВт								20,6

Номинальная частота вращения выходного вала, об/с				25

Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт				26

Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм			50

Габаритные размеры, мм, не более						380х550х550

Масса, кг, не более										140

Телефон/факс: +7 (812) 449-26-01

(812) 490-51-06

E-mail: pnkpspb@yandex.ru