Техническая характеристика

КОНСТРУКЦИЯ Пневмоклапан предохранительный (рис.) представляет собой пружинную полноподъемную конструкцию, обеспечивающую высокую пропускную способность при открывании клапана для понижения давления в системе. При повышении давления под клапаном сверх давления, определяемого настройкой пружины 3, клапан 2 отходит от седла, находящегося в верхней части штуцера 1, и открывает свободный выход воздуха. Сила струи поддерживает клапан 2 в поднятом положении до тех пор, пока давление в системе не станет ниже давления настройки, после чего клапан закрывается. Размеры, мм Типоразмер d D L l S П- КАП 16 М24х1,5 34 130 16 30 П- КАП 25 М33х2 46 175 20 41 Приспособление для принудительного открывания предназначено для проверки исправности клапана продувкой, для чего необходимо потянуть вверх за кольцо 5. Пружина 3 сжимается, и клапан 2 освобождается от ее воздействия. Если клапан не заклинен, то он отходит от седла и открывает выход сжатому воздуху. Для исключения перенастройки клапана служит защитный колпачок 4 с пломбой. Клапан настраивают с помощью винта 6. Предохранительные клапаны имеют исполнения по номинальному давлению: 1 —на давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2 — на давление 0,63 МПа (6,3 кгс/ см2), 3 — на давление 1 МПа (10 кгс/см2). Климатические исполнения предохранительных пневмоклапанов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Предохранительный клапан предназначен для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Техническая характеристика Параметр Нормы для типоразмеров П-КАП 16-2 П-КАП 25-2 Условный проход, мм 16 25 Превышение давления над давлением настройки при котором открывается клапан, не более 15% давления настройки Снижение давления по сравнению с давлением настройки, при котором закрывается клапан, не более 10% давления настройки Номинальный расход воздуха через клапан, м3/мин 2,6 6,5 Масса, кг, не более 0,20 0,45 Пример обозначения при заказе пневмоклапана предохранительного с условным проходом 16 мм, номинальным давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: КЛАПАН П-КАП16-2УХЛ4