Техническая характеристика

| КОНСТРУКЦИЯ Пневмоклапан (рис.) состоит из присоединительного штуцера 1, в котором размещены клапан 3 и седло клапана 2, выходного штуцера 4 и глушителя 6. Клапан 3 прижат к седлу пружиной 5. Усилие прижатия клапана можно настраивать винтом 8 и фиксировать контргайкой 7. При повышении давления под клапаном 3 сверх давления, определяемого настройкой пружины 5, клапан отходит от седла 2, обеспечивая свободный выход воздуха в атмосферу через глушитель б и выходной штуцер 4 при организованном отводе сбрасываемого воздуха, например в полость уравновешивающего цилиндра. Если организованный отвод воздуха отсутствует, выходной штуцер 4 закрывают заглушкой. Климатические исполнения пневмоклапана УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. |
| --- |
| Пневмоклапан предельного давления типа П-КГ: а - с метрической присоединительной резьбой; б - с конической присоединительной резьбой ( по согласованию с потребителем) | Пневмоклапаны предельного давления предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. |
| Техническая характеристика Номинальное давление, МПа (кгс/см2) 0,63(6,3) Диапазон настройки давления, МПа (кгс/см2) 0,05-0,63(0,5-6,3) Номинальный расход воздуха при давлении настройки 0,5 МПа (5 кгс/см2), м3/мин, не менее 0,8 Изменение (превышение) давления перед клапаном над давлением настройки при изменении расхода воздуха от нуля до 0,02 м3/мин, МПа (кгс/см2), не более 0,07(0,7) Изменение (превышение) давления перед клапаном над давлением настройки при изменении расхода от нуля до номинального, МПа (кгс/см2), не более 0,16(1,6) Масса, кг 0,210 Пример обозначения при заказе пневмоклапана предельного давления с конической резьбой, климатического исполнения УХЛ4: Клапан П-КГ2. УХЛ4 Пневмоклапан устанавливают па патрубках, присоединительных трубопроводах или непосредственно вворачивают в контролируемый привод в местах, удобных для обслуживания. Настройку клапана производят при наличии давления в пневмоприводе методом вращения нагрузочного винта 8 (см. рис.), предварительно отпустив контргайку 7, до момента начала открывания клапана 3. После настройки клапана контргайку 2 необходимо завернуть до отказа. |

оглавление