Техническая характеристика

| Базовая модель Код УКП Базовая модель Код УКП П-ДГ 04-1 41 5171 0019 П-ДГ 16-1 41 5171 0022 П-ДГ 06-1 41 5171 0019 П-ДГ 20-1 41 5171 0022 П-ДГ 10-1 41 5171 0019 П-ДГ 25-1 41 5171 0024 КОНСТРУКЦИЯ Дроссель с глушителем с помощью присоединительной резьбы вворачивается в выхлопное отверстие пневмораспределителей. Исполнения по виду присоединительной резьбы — с метрической резьбой и с конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111-52. Конструкция дросселя с глушителем приведена на рис.. Штуцер 1 имеет на одном конце наружную присоединительную резьбу и шестигранник, а на другом — сквозное отверстие с резьбой, в котором перемещается винт 2 с коническим концом, перекрывающим в зависимости от положения радиальные отверстия. Гайка 3, наворачиваемая на свободный конец винта 2, служит для стопорения винта, а также для крепления стакана 4 из металлокерамики с проницаемыми порами, который охватывает штуцер и является звукопоглощающим элементом конструкции. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ХХ Условный проход | Х Вид присоединительной резьбы: 2 — с конической резьбой по ГОСТ 6111 -52 Х Климатическое исполнение и категория размещения Пример обозначения при заказе пневмодросселя с глушителем с условным проходом 10 мм, с конической присоединительной резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 УХЛ4 При монтаже пневмодроссель с глушителем заворачивается в выхлопное отверстие пневматических устройств, имеющее внутреннюю присоединительную резьбу. Положение пневмодросселей при монтаже — любое. После настройки проходного сечения дросселя (регулирования расхода) металлокерамический стакан необходимо плотно закрепить с помощью гайки. Комплект поставки: Пневмодроссель — 1. Паспорт ИПГЮ 306249.001 ПС — 1. |
| --- | --- |
| Техническая характеристика Параметры Нормы для типоразмеров П-ДГ04 П-ДГ06 П-ДГ10 П-ДГ16 П-ДГ20 П-ДГ25 Условный проход, мм 4 6 10 16 20 25 Номинальное давление, МПа (кгс/см2) 1,0(10) Пропускная способность Kv при полностью открытом дросселе, м3/ч, не менее | 0,4 1,2 1,8 2,9 4,4 6,2 Снижение корректированного по характеристике А уровня звуковой мощности, дБА, не менее 15 Масса, кг, не более 0,020 0,035 0,055 0,100 0,160 0,250 |