Техническая характеристика

| Типopaзмер Код УКП 06-2 41 5161 0029 10-2 41 5161 0015 16-2 41 5161 0019 20-2 41 5161 0021 25-2 41 5161 0023 КОНСТРУКЦИЯ Конструкция обратных пневмоклапанов приведена па рис.. В корпусе 1 на оси установлен подпружиненный поворотный клапан 3. Окно в корпусе, через которое устанавливается клапан, закрыто крышкой 4. При подводе сжатого воздуха в полость г клапан прижимается к седлу, препятствуя проходу воздуха в полость д. При изменении направления потока сжатого воздуха клапан отходит от седла, открывая проход для воздуха. Климатические исполнения обратных пневмоклапанов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Обратные пневмоклапаны предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ХХ Условный проход Х Исполнение по присоединительной резьбе: 2—с конической резьбой по ГОСТ 6111-52 Х Климатическое исполнение Пример обозначения при заказе обратного пневмоклапана с условным проходом 10 мм, с конической резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Клапан 10-2УХЛ4 Габаритные и присоединительные размеры обратных пневмоклапанов приведены на рис. Монтаж обратных пневмоклапанов производится непосредственно на трубопроводах с помощью двух резьбовых присоединительных отверстий d. Стрелка на корпусе обратного пневмоклапана указывает направление, в котором обеспечивается свободный проход воздуха. Положение пневмоклапанов при монтаже — любое. Размеры, мм Типоразмер d L В Н ГОСТ 6111-52 ГОСТ 24705-81 П-06 К1/4" — 47 26 25 П-010 К3/8" — 51 31 28 П-016 К1/2" — 60 35 33 П-020 К3/4" — 74 42 41 П-025 К1" — 82 50 48 Комплект поставки: Пневмоклапан обратный — 1. Паспорт П-0 000 ПС-1. Техническая характеристика Параметр Нормы для типоразмеров 06 10 16 20 25 Условный проход, мм 6 10 16 20 25 Давление, МПа (кгс/см2): номинальное минимальное 1,0(10) 0,1(1,0) Давление открывания клапана, МПа (кгс/см2) 0,03(0,3) Пропускная способность Kv, м3/ч, не менее 0,80 1,60 4,00 | 7,50 10,0 Масса, кг 0,07 0,110 0,145 0,23 0,32 |
| --- | --- |