Техническая характеристика

| Типоразмер Код УКП 04-2 41 5172 0021 06-2 41 5172 0022 10-2 41 5172 0023 16-2 41 5172 0024 25-2 41 5172 0025 КОНСТРУКЦИЯ Конструкция пневмодросселя с обратным клапаном приведена на рис. . Сжатый воздух подводится к отверстию в. Манжета 2 прижимается к седлу 8 давлением воздуха, и поток воздуха проходит к отверстию г через кольцевой зазор, образованный конусом дросселя 6 и седлом 8. Седло поджато к корпусу 1 пружиной 7. Пневмодроссели с обратным клапаном 10-2; 16-2 Пневмодроссели с обратным клапаном: 04-2; 06-2 Техническая характеристика Параметр Нормы для типоразмеров 04-2 06-2 10-2 16-2 25-2 Условный проход, мм 4 6 | 10 16 25 Номинальное давление, МПа (кгс/см2) 1,0(10) Пропускная способность Kv через открытый дроссель при закрытом клапане, м3/ч, не менее 0,16 0,35 0,90 1,70 4,00 Пропускная способность Kv через обратный клапан при закрытом дросселе, м3/ч, не менее | 0,32 0,70 1,80 3,00 7,00 Давление открывания обратного клапана, МПа (кгс/см2), не более 0,03(0,3) Масса, кг, не более 0,06 0,13 0,20 0,27 0,55 Комплект поставки Пневмодроссель с обратным клапаном — 1. Паспорт П-Д.ООО ПС-1. Размеры, мм Типоразмер Dy d ГОСТ 6111-52 L В Н D d1 A A1 h h1 h2 b1 не более 04-2 04-2.1 4 К 1/8" 40 20 60 М12х1 4,5 30 16 5 12 18 - 06-2 06-2.1 6 К 1/4" 60 25 80 М16х1,5 4,5 42 23 5 16 24 - 10-2 10-2.1 10 К 3/8" 70 32 90 М18х1,5 5,5 58 20 - 15 12 12 | 16-2 16-2.1 16 К 1/2" 80 40 100 М18х1,5 6,6 67 27 - 18 14 14 25-2 25-2.1 25 К 3/4" 105 50 125 М27х1,5 6,6 92 37 - 23 20 20 |
| --- | --- | --- | --- |