## Техническая характеристика

| Пневмораспределитель П-Р4Ф Условное наименование изделия 2 Число позиций золотника: 2 —двухпозиционное Х Вид управления: 3 — электропневматическое с ручным дублированием 1 — пневмоуправление Х Способ управления: 1 — одностороннее, 2 — двухстороннее Х. Номинальное давление: — —0,63МПа, 1 —1,О МПа Х. Электрическое напряжение постоянного тока, В: 12, 24 Х. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ,0) Х Категория размещения по ГОСТ 15150 (4,2*) ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Наименование параметра Пневмораспределители 231 231.1 232 232.1 211. 1 212.1 1. Присоединительная резьба 1/8" 2. Условный проход, мм 4 3. Пропускная способность, Kv, м3/ч 0,6 4. Номинальное давление, МПа 0,63 1,0 0,63 1,0 1,0 1,0 5. Минимальное рабочее давление, МПа | 0,2 6. Максимальное число срабатываний с-1, не менее 1 7. Электрическое напряжение постоянного тока, В 12, 24 — — 8. Номинальная мощность электромагнита Вт, не более 4,0 — — 9. Масса, кг, не более 0,28 0,28 0,34 0,34 0,20 0,19 Минимальное давление управления для исполнения 211.1 рассчитывается по формуле: 0,08+0,6 Рраб (МПа), для исполнения 212.1 —0,2 МПа. |
| --- | --- |
| Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с односторонним электропневмоуправлением (231) | Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с двухсторонним электроуправлением (232) |
| Пневмораспределитель 211.1 | Пневмораспределитель 212.1 |