## Техническая характеристика

| Параметры Данные для исполнений М1 М2 Р1 Р2 P3 1. Условный проход, мм 4 2. Номинальное давление, МПа 1,0 3. Минимальное давление, МПа 0,3 4. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее 0,6 5. Максимальное число срабатываний, с-1 1 1 — - — 6. Масса, кг, не более 0,350 0,250 7. Сила на органах управления, Н, не более 100 40 8. Количество линий 5 5 5 5 3 Отверстия для присоединения внешних пневмолиний маркируются следующими цифрами: 1 —для подвода воздуха; 2 и 4 —для выхода к потребителю; 3 и 5 — для выхода в атмосферу; При установке распределителей исполнений П-Р4Ф.2.200 М1 и П-Р4Ф.2.200 М2 необходимо обеспечить полный ход ролика 14 мм. Распределители работают в любом пространственном положении. |
| --- |
| Пневмораспределитель П-Р4Ф.2.200 М1 |
| Пневмораспределители П-Р4Ф.2.200.М2 |
| Распределители П-Р4Ф2.200.Р1. | Распределители П-Р4Ф2.200.Р2. |
| Распределители П-Р4Ф2.200.Р3. |