## Техническая характеристика

| Пневмораспределители изготавливаются со следующими исполнениями по виду управления: МП —с механическим управлением толкателя (шток)(рис. 1); М12 — с механическим управлением рычагом и роликом (рис. 2); М13 —с механ. управлением ломающимся рычагом и роликом (рис. 3); Р14 — с ручным управлением кнопкой (рис. 4); Р15 — с ручным управлением грибовидной кнопкой (рис. 5); Ф — с ручным управлением рычагом (тумблер) (рис. 6); П1 —с односторонним пневмоуправлением и пружинным возвратом (рис. 7); П2 — с двухсторонним пневматическим управлением (рис. 8); Э1 —с односторонним электропневмоуправлением (рис. 9); Э2 —с двухсторонним электропневмоуправлением (рис. 10). Пример записи обозначения при заказе распределителя пятилинейного с ручным управлением кнопкой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: распределитель П-Р515Р14УХЛ4. Пневмораспределители соответствуют требованиям ГОСТ 18460. Основные технические параметры пневмораспределителей соответствуют данным, указанным в табл. 1. Распределители должны срабатывать в диапазоне давлений сжатого воздуха от 0,14 МПа до 1,0 МПа. Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис.1-10. |
| --- |
| Таблица 1 Наименование параметров Исполнение распределителей П-Р515 М11 М12 М13 Р14 Р15 Ф П1 П2 Э1 | Э2 1. Условный проход, мм 2,5 2. Номин. давление, МПа 1,0 3. Пропускная способность Kv м3/ч, не менее 0,1 4. Сила на органах управления, Н, не более 20 15 15 8 12 25 — — — — 5. Масса, кг, не более 0,12 0,16 0,17 0,15 0,16 0,20 0,12 0,12 0,26 0,32 6. Миним. давление, МПа — — — — — — — — 0,14 0,14 7. Мин. давление управл., МПа — — — — — — 0,14 0,14 — — 8. Время срабатывания, с, не более: — включение — — — - — — 0,01 0,01 0,025 0,025 — выключение — — — — — — 0,01 — 0,025 0,025 9. Электрическое напряжение постоянного тока, В | — — — - — — — — 24 24 10. Номин. мощность электромагнита, Вт, не более — — — — — — — — 3,5 3,5 11. Макс. число срабатываний , с-1 — — — — — — 20 20 10 10 |
| Пневмораспределитель П-Р515М11 (рис. 1) | Пневмораспределитель П-Р515М12 (рис. 2) |
| Пневмораспределитель П-Р515М13 (рис. 3) | Пневмораспределитель П-Р515Р14 (рис. 4) |
| Пневмораспределитель П-Р515Р15 (рис. 5) | Пневмораспределитель П-Р515Ф (рис. 6) |
| Пневмораспределитель П-Р515П1 (рис. 7) | Пневмораспределитель П-Р515П2 (рис. 8) |
| Пневмораспределитель П-Р515Э1 (рис. 9) | Пневмораспределитель П-Р515Э2 (рис. 10) |