## Техническая характеристика

| Параметры Данные по исполнениям КРу16 ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9 ...10 1. Количество линий 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 2. Количество позиций 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3. Присоединение к пневмосети боков. боков. боков. нижн. боков. нижн. боков. нижн. боков. нижн. 4. Присоединительная резьба, ГОСТ 6111-52 К 1/2" К 3/8" К 1/2" К 3/8" К 3/8" К 1/2" К 3/8" К 3/8" К 1/4" К 1/4" 5. Условный проход, Dy, мм 16 10 16 10 10 16 10 10 6 6 6. Номинальное давление, МПа 1,0 7. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее 2,5 1,3 2,5 1,3 1,3 2,5 1,3 1,3 0,6 0,6 8. Сила на органах управления, Н, не более 40 9. Масса, кг, не более 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 Вибропрочность и виброустойчивость распределителей соответствуют II степени жесткости по ГОСТ 28988-91. При монтаже пневмораспределителя закрепляются в любом пространственном положении четырьмя винтами через отверстия 7 мм (или 5,5 мм). Присоединение к пневмосети осуществляется при помощи резьбовых отверстий, которые маркируются следующим образом: 1 — для подвода воздуха; 2, 4, 6, 8 — для выхода к потребителю; 3 — для выхода в атмосферу. |
| --- |
| Распределитель КРу 16.1 |
| Распределитель КРу 16.2 | Распределитель КРу 16.3 |
| Распределитель КРу 16.4 | Распределитель КРу 16.5 |
| Распределитель КРу 16.6 | Распределитель КРу 16.7 |
| Распределитель КРу 16.8 | Распределитель КРу 16.9 |
| Распределитель КРу 16.10 |