## Техническая характеристика

| Климатические исполнения УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Исполнение О для стран с тропическим климатом. Пневмоблоки работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433, содержащем распыленное минеральное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/с (сСТ) при температуре плюс 50 град. С с концентрацией из расчета 1-2 капли на 1м3 воздуха, приведенного к нормальным условиям (температуре плюс 20 град. С, давлению 101325 Па). В соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения пневмоблоки должны изготавливаться с учетом требований ГОСТ 15150 и ГОСТ 15151. Степень защиты IP 54. Рабочее положение пневмоблоков—любое. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПНЕВМОБЛОКА Пневмоблок ПБУ.10 Условное обозначение изделия Х Количество распределителей в пневмоблоке: 2-два распределителя; 3-три распределителя; 4-четыре распределителя (пневматическая схема распределителей-231) Х Род тока: 1-постоянный; 2-переменный с частотой 50 Гц; 3-переменный с частотой 60Гц. Х Величина электрического напряжения: 1-12В; 2-24В; 3-36В; 4-48В; 5-110В; 6-220В; 7-380В. Х Климатическое исполнение по ГОСТ15150 4 Категория размещения по ГОСТ15150 Пример записи условного обозначения при заказе пневмоблока, содержащего 2 пневмораспределителя на переменный ток частотой 50 Гц и электрическое напряжение 220В, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмоблок ПБУ7.10.226 УХЛ4 То же для климатического исполнения О: Пневмоблок ПБУ7.10.226 04. Габаритные размеры пневмоблока не более, а присоединительные соответствуют указанным на рис.1 и в табл.1. |
| --- |
| Таблица 1 Размеры, мм, не более Исполнения пневмоблоков ПБУ.7.10.2ХХ ПБУ7.10.3ХХ ПБУ.710.4ХХ | Длина, L 166 222 278 l 130 186 242 |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОБЛОКОВ Таблица 2 Наименование параметра Данные ПБУ7.10.2ХХ ПБУ7.10.3ХХ ПБУ7.10.4ХХ 1. Условный проход, мм 10 2. Номинальное давление, МПа(кгс/см2) 1,0 (10,0) 3. Минимальное давление, МПа (кгс/см2) 0,25(2,5) 4. Пропускная способность: м3/ч, не менее (каждого распределителя) 1,5 5. Электрическое напряжение, В; — постоянного тока 12; 24; 48; 110 — переменного тока част. 50 Гц 36; 110; 220; 380 — переменного тока част. 60 Гц 110; 220 | 6. Номинальная мощность электромагнита, не более — постоянного тока, Вт 14 21 28 — переменного тока, частотой 50 Гц, В.А 18 27 36 — переменного тока, частотой 60 Гц, В.А 24 36 48 7. Масса, кг, не более 3,44 4,8 6,16 |