Техническая характеристика

| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Модульные устройства пневматические П-МК01..., П-МК02..., П-МКО3... предназначены для подготовки сжатого воздуха. 1.2. Устройства применяются в пневмосистемах при давлении от 0,10 до 1,0 МПа. 1.3. Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ17433-80 на входе и выходе из устройства: на входе на выходе П-МК 01 12 6,8 П-МК 02 6 1 П-МК 03 1 0 1.4. Вибропрочность и виброустойчивость устройств соответствует II степени жесткости по ГОСТ28988-91. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Выполняемые функции: П-МК01 — очистка сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц; П-МК02 — очистка от твердых частиц и осушка сжатого воздуха; П-МК03 — очистка сжатого воздуха от субмикронных частиц. 2.2. Устройства обеспечивают полуавтоматическое удаление конденсата, изготавливаются с возможностью стыкового присоединения, кроме П-МК на d = 25 мм. Условное обозначение устройства П ¦ МК Модульное устройство XX Выполняемые функции (01, 02, 03) XX Условный проход (10,16, 25) Х Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе по ГОСТ17433-80 (0,1, 6, 8) Х Вид присоединительных отверстий: 4 — с конической резьбой ГОСТ6111-52 8 — с гладкими отверстиями Х Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 (УХЛ или 0) 4 Категория размещения по ГОСТ15150-69 Пример условного обозначения: Модульное устройство П-МК01.1684 УХЛ4 2.3. Основные технические данные приведены в таблице. Наименование параметров П-МК 01... 10 16 25 П-МК 02... 10 16 25 П-МК 03... 10 16 25 | Условный проход, мм 10 16 25 10 16 25 10 16 25 Номинальное давление, МПа 1,0 Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин, максимальный, не менее минимальный, не более 1,25 2,0 4,5 0,16 0,2 1,25 2,0 4,5 0,16 0,2 1,25 2,0 4,5 - | Потеря давления при максимальном расходе, МПа, не более 0,025 0,03 0,05 0,06 0,1 0,015 0,025 Абсолютная тонкость фильтрации, мкм 25; 40 5 0,5 Степень влагоотделения, %, не менее 95 — — Снижение температуры точки росы, оС, не менее — 10 — Степень очистки, %, не менее | — 92,0 99,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК01.10(16), П-МК02.10(16), П-МК03.10(16) | МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК01.25, П-МК02.25, П-МК03.25 |
| Обозначение устройства Присоединительные отв. "D" П-МК 01.1064; П-МК01.1084; П-МК 02.1014;П-МК 03.1004 К 3/8" П-МК 01.1664; П-МК 01.1684; П-МК 02.1614;П-МК 03.1604 К 1/2" П-МК 01.1668; П-МК 01.1688; П-МК 02.1618 18,3 П-МК 01.2564; П-МК 01.2584; П-МК 02.2514; П-МК03.2504 К 1" |