## Техническая характеристика

| Климатическое исполнение привода УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Основные технические данные приведены в табл.1. Наименование Данные 1. Номинальное давление, МПа 0,735 2. Минимальное давление, МПа 0,3 3. Статическое толкающее усилие на штоке цилиндра при номинальном давлении, Н, не менее 2000 4. Электрическое напряжение питания, В 24 ± 2,4 5. Потребляемая мощность, Вт, не более 5 6. Масса, кг, не более 12 7. Диапазон рабочей температуры окружающей среды, оС от -40 до +40 2.2. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунках. 2.3. Приводы обеспечивают выдачу электрических сигналов: — на контрольную лампу открытого положения двери; — на включение фонаря освещения посадочной площадки. 2.4. Номенклатура и условное обозначение приводов приведено в табп.2. Таблица 2 Обозначение по ТУ Ход цил., мм Кол .створок двери Управление створками двери Транспортное средство Рис. ПТ-2.1.63—116 116 2 совмещенное автобус ЛиАЗ 5254 1 ПТ-2.2.63—116 | раздельное ПТ-2.1.63—135 135 2 совмещенное троллейбус ЗИУ-9 2 ПТ-1.1.63—135 1 ПТ-2.1.63—160 160 2 совмещенное автобус ЛАЗ 42021 3 ПТ-2.2.63—160 раздельное |
| --- | --- |
| Привод ПТ-2.1.63-116, ПТ-2.2.63-116 (рис. 1) |
| Привод ПТ-2.1.63-135, ПТ-1.1.63-135 (рис. 2) |
| Привод ПТ-2.1.63-160, ПТ-2.2.63-160 (рис. 3) |

оглавление

| Тип Код УКП П-П11 41 5136 П-П12 41 5136 П-П21 41 5136 0006 П-П22 41 5136 0005 Из пневмосистемы сжатый воздух подводится к входному отверстию, расположенному в корпусе 1. Под действием сжатого воздуха поршень 4 перемещается вместе с манжетой 5 в корпусе 1 и сжимает пружину 3, которая опирается на шайбу 6, удерживаемую от осевого перемещения кольцом 2. После соединения входного отверстия с атмосферой поршень 4 перемещается в исходное положение под действием пружины 3. Рассмотренный пневмопривод выполнен без ручного дублирования перемещения поршня. Исполнение пневмопривода с ручным дублированием перемещения представлено на рис. Для проверки работоспособности пневмопривода в наладочном режиме служит толкатель 7. При его помощи осуществляется перемещение поршня 4 внутри корпуса 1. Климатические исполнения пневмоприводов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150—69. Пневмоприводы работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433—80, содержащем распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/c (сСТ) при температуре +50 ° С с концентрацией из расчета 2—4 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к условиям по ГОСТ 19862 — 93. Пример обозначения при заказе пневмопривода без ручного дублирования с размером присоединительного фланца 64х64 мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмопривод П-П12 УХЛ4 Вид присоединительной резьбы оговаривается при заказе. Пневмоприводы устанавливаются в любом пространственном положении в местах, удобных для их осмотра и обслуживания, и крепятся с помощью четырех болтов М5. Внимание! Запрещается производить подтягивание соединений и перемещать толкатель при наличии давления внутри пневмопривода. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ П-П Тип пневмопривода Х Исполнения по наличию ручного дублирования: 1 — без ручного дублирования 2 — с ручным дублированием Х Исполнения по размерам фланца: 1 — с размером фланца 59х59 мм 2 — с размером фланца 64х64 мм | Х Климатическое исполнение |
| --- | --- |
| Пневмопривод типа П-П: а - без ручного дублирования б - с ручным дублированием |
| Типоразмер А В Присоединительная резьба d по ГОСТ 6111-52 СТ СЭВ 181-75 | П-П11 48 59 К 1/8" М10х1 П-П21 П-П12 53 64 М10х1 П-П22 Техническая характеристика Параметр Нормы для типоразмеров П-П11: П-П12 П-П21: П-П22 Давление, МПа (кгс/см2): номинальное 0,63(6,3) минимальное, не более 0,14(1,4) | Диаметр поршня, мм 40 Усилие, создаваемое пневмоприводом при номинальном давлении, Н, не менее 700 Усилие, создаваемое пневмоприводом при минимальном давлении, Н, не менее 100 Ход поршня, мм, не менее 12 Давление страгивания, МПа (кгс/см2), не более 0,04(0,4) Масса, кг, не более 0,19 0,2 Комплект поставки: Пневмопривод — 1 Паспорт П-П.ООО ПС — 1 Запасные части: Пружина П-П.ООЗ — 1 Манжета 1-040-2 ГОСТ 6678—72 |