Техническая характеристика

Климатические исполнения УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, исполнения О для стран с тропическим климатом и исполнение УХЛ, категории размещения 2 с рабочим значением температуры воздуха при эксплуатации от –40 до +40. Пример заказа пневмоцилиндра диаметром 63мм, с ходом штока 250мм, с трубной цилиндрической резьбой G3/8, с магнитным кольцом для бесконтактных датчиков климатического исполнения УХЛ4: ПЦ—63—250—1—A УХЛ4 Тоже с конической присоединительной резьбой К3/8” , без магнитного кольца для бесконтактных датчиков: ПЦ—63—250—2 УХЛ4

Диаметр поршня, мм D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 E B K1 K2 Масса, кг 0-ход 10мм хода 32 G1/8 K1/8” M10х1,25 32,5 37 M6 120 22 26 19 4 26 50 30 10 6 0,65 0,03 40 G1/4 K1/4” M12х1,25 38 45 M6 135 24 30 21,5 4 26 55 35 13 6 0,79 0,03 50 M16х1,5 46,5 55 M8 171 32 38,5 28,5 4 29 65 40 17 8 1,2 0,047 63 G3/8 K3/8” М16х1,5 56,5 68 M8 183 32 38,5 28,5 4 35 75 45 17 8 1,72 0,05 80 M20х1,5 72 86 M10 202 40 44,5 34,5 4 38,5 100 45 22 17 3,1 0,08 100 G1/2 K1/2” M20х1,5 89 107 M10 213 40 47,5 37,5 4 42,5 120 55 22 17 4,38 0,09