Техническая характеристика

| Устройства должны изготавливаться в следующих исполнениях: по величине условного прохода: — 10 с условным проходом 10 мм; — 16 с условным проходом 16 мм; по классу загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ17433-80 на выходе из устройства: — 6 — класс загрязненности не ниже 6; — 8 — класс загрязненности не ниже 8; по виду присоединительных отверстий: —4с конической резьбой по ГОСТЫ 11-52. — 8с гладким отверстиями. Устройства изготавливаются с возможностью стыкового присоединения. Пример условного обозначения: Модульное устройство П-МК04 с условным проходом 16 мм, обеспечивающее на выходе 8 класс загрязненности по ГОСТ17433-80, с конической присоединительной резьбой и полуавтоматическим удалением конденсата, климатического исполнения УХП категории размещения 4: Модульное устройство П-МК04.1684 УХЛ4. 2.2. Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице и на рисунке. Наименование параметров Величина П-МК04.10... П-МК 04.16... 1. Условный проход, мм 10 16 | 2. Номинальное давление, МПа 1,00 3. Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м 3 / мин: максимальный, не менее минимальный, не более 1,25 2,00 0,16 4. Абсолютная тонкость фильтрации, мкм (на все Dy) 25; 40 5. Степень влагоотделения, %, не менее 95 6. Диапазон настройки давления, МПа 0,05...1,00 7. Присоединительная резьба, D: исп. 4 исп. 8 К 3/8" К 1/2" 18,3 |
| --- | --- |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК04 (Dу 10; 16) |