## Техническая характеристика

| Марка | Услов- ный | Давление на входе | Расход рабочей жидкости | Диапазон настройки давления предохранительного | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гидро- | проход | ном. | макс. | ном. | макс. | клапана | размеры |
| распред | мм | МПа | л/мин | МПа | мм |
| Гидрораспределители пропорциональные c электрогидравлическим управлением типа РМЭ |
| РМЭ-12 | 12 | 25 | 32 | 50 | 70 | 1-32 | 265Ѕ215Ѕ(180+n*Ѕ50) |
| РМЭ-16 | 16 | 25 | 32 | 110 | 140 | 1-32 | 370Ѕ210Ѕ(150+n*Ѕ60) |
| РМЭ-20 | 20 | 25 | 32 | 160 | 200 | 1-32 | 420Ѕ258Ѕ(162+n*Ѕ72) |
| Рукоятка типа ГРП |
| ГРП16.05 | 4 | 1 | 2 | 120 | 20 | 8 | 1,5 | 325Ѕ120Ѕ120 |

Примечание:  n* - число секций